31.03.2021										64

О внесении изменений

в Правила землепользования

и застройки города Коврова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, рассмотрев представление главы города от 02.03.2021 №01-11/343, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в градостроительный регламент зоны коммунальных складских предприятий (П2) Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 № 90:

1.1. Дополнить градостроительный регламент зоны П2 условно разрешенным видом использования 6.0 «производственная деятельность».

Графу «описание вида разрешенного использования земельного участка» для данного вида изложить в редакции: «Размещение объектов капитального строительства в целях изготовления вещей промышленным способом».

Для данного вида разрешенного использования установить следующие предельные параметры:

«1. Допускается размещение производственных объектов СЗЗ не более 50м при обосновании.

2. Нормативный размер земельного участка производственного объекта принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки.

3. Максимальный коэффициент застройки - 0,6.

Максимальный коэффициент плотности застройки – 1,8.

4. Минимальный отступ от границ земельного участка – 6 метров.

5. Предельная высота зданий, строений и сооружений  - 28 м, кроме опор линий электропередачи, труб котельных, антенн и антенно-мачтовых сооружений сотовой, радиорелейной, спутниковой, телекоммуникационной и т.д. связи.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями производственных объектов должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Площадь участков озеленения определяется из расчета:

- в границах производственных объектов размером до 5 га - 3 м2 на 1 работающего в наиболее многочисленной смене;

- для производственных объектов размером более 5 га - от 10 до 15 % площади производственной территории.

Приобъектные автостоянки должны размещаться на предзаводской территории кооперированно с городом».

1.2. Для основных видов разрешенного использования: 4.6 «общественное питание», 4.1 «деловое управление»  и для условно разрешенного вида использования 4.3 «рынки»:

в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки: многофункциональной зоны – не более 0,1; специализированной зоны – не более 0,8. Коэффициент плотности застройки: многофункциональной зоны - не более 3,0; специализированной зоны не более 2,4» заменить следующим текстом: «2. Максимальный коэффициент застройки – 0,6. Максимальный коэффициент плотности застройки – 1,8».

1.3. Для основного вида разрешенного использования: 4.4 «магазины»:

1.3.1. В графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки: многофункциональной зоны – не более 0,1; специализированной зоны – не более 0,8. Коэффициент плотности застройки: многофункциональной зоны - не более 3,0; специализированной зоны не более 2,4» заменить следующим текстом: «2. Максимальный коэффициент застройки – 0,6. Максимальный коэффициент плотности застройки – 1,8».

1.3.2. Исключить текст: «Максимальный процент застройки 80%».

1.4. Для основных видов разрешенного использования: 4.10 «выставочно-ярмарочная деятельность», 6.8 «связь»:

в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки - 0,8. Коэффициент плотности застройки - 2,4» заменить следующим текстом: «2. Максимальный коэффициент застройки - 0,6. Максимальный коэффициент плотности застройки - 1,8».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования..

Председатель 							Глава

Совета народных депутатов 					города Коврова

города Коврова

________________________А.В. Зотов		           		 ______________ Е.В.Фомина