02.12.2009г.									396

Об утверждении новой редакции инвестиционных программ МУП г.Коврова «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» по развитию систем водоснабжения и водоотведения, утвержденных решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 05.03.2008г. №43 (в редакции решения Ковровского городского Совета народных депутатов от 30.09.2009г. №296)

В соответствии с Федеральным законом №210-ФЗ от 30.12.2004г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006г. №131 «О порядке утверждения размера платы, цен (тарифов), льгот, надбавок на товары (услуги), устанавливаемых органами местного самоуправления муниципального образования г. Ковров, ст. 27 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области (новая редакция),  принятого решениями Ковровского городского Совета народных депутатов № 100 от 15.06.2005г., № 143 от 29.07.2005г., рассмотрев представление главы муниципального образования город Ковров от 02.12.2009г. №01-25/2878, Ковровский городской Совет народных депутатов решил:

1. Утвердить новую редакцию инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия города Коврова «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» по развитию систем водоснабжения на 2010-2013 г.г. с перспективой до 2025 года, утвержденную решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 05.03.2008г. №43 (в редакции решения Ковровского городского Совета народных депутатов от 30.09.2009г. №296) согласно приложению 1.

2. Утвердить новую редакцию инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия города Коврова «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» по развитию системы водоотведения г. Коврова» на 2010-2013 г.г. с перспективой до 2025 года,  утвержденную решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 05.03.2008г. №43 (в редакции решения Ковровского городского Совета народных депутатов от 30.09.2009г. №296) согласно приложению 2.

Председательствующий,

заместитель председателя 				Глава

Ковровского городского 					муниципального образования

Совета народных депутатов 				город Ковров

________________________Б.А.Крюков			_________________И.В.Табацкова

Приложение 1 к решению Ковровского городского Совета народных депутатов от 02.12.2009г. №396

Инвестиционная программа  Муниципального унитарного предприятия города Коврова «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»  по развитию системы водоснабжения  г.Коврова

## Паспорт

инвестиционной программы  Муниципального унитарного предприятия города Коврова «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»  по развитию системы водоснабжения  г.Коврова

| Наименование программы | Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия города Коврова «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» по развитию системы водоснабжения г.Коврова на расчетный срок до 2010-2013года с перспективой до 2025 года |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Муниципальное образование город Ковров |
| Координатор программы | УЖКХ администрации г.Коврова |
| Цель и задачи программы | Целями и задачами программы являются повышение эффективности, устойчивости, надежности и качества предоставления услуг населению системой водоснабжения со снижением нерациональных затрат. Для достижения данных целей необходимо решить следующие задачи: - обеспечить финансирование инвестиционной программы развития системы водоснабжения; -обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления услуг по водоснабжению; -оказывать государственную поддержку модернизации системы водоснабжения. |
| Срок реализации программы | 2010 – 2025 года |
| Мероприятия программы | Программа включает в себя мероприятия позволяющие: - модернизировать существующие сети водоснабжения с доведением их до технологического износа на уровне 40%; -проложить новые сети системы водоснабжения для обеспечения этими услугами вновь построенных объектов и объектов, у которых отсутствовали данные услуги; -мероприятия для повышения качества и надежности системы водоснабжения. |
| Источники финансирования | -плата за подключение и присоединение к системам водоснабжения; -городской бюджет; -бюджеты других уровней; - инвестиционная надбавка к тарифу. |
| Ожидаемый конечный результат | Приведение всей системы водоснабжения в состояние эффективной, надежной и качественной поставки услуги по водоснабжению населению города Коврова. |

## Пояснительная записка

к инвестиционной программе  Муниципального унитарного предприятия города Коврова «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»  по развитию системы водоснабжения  г.Коврова

## 2.1.Введение

Инвестиционная программа  Муниципального унитарного предприятия города Коврова «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»  по развитию системы водоснабжения  г.Коврова на период 2010-2025 годы разработана на основании Федерального Закона РФ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 года № 210-ФЗ (в редакции от 26.12.2005 года № 184-ФЗ); Федерального Закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в редакции от 15.02.2006 года № 24-ФЗ);

- Федерального закона РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 года № 184-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ «Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» от 23.05.2006 года № 306;

- Постановление Правительства РФ «Правила предоставления коммунальных  услуг» от 23.05.2006 года № 307;

-    приказа Министерства регионального развития РФ №99 от 10.10.2007 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

-    приказа Министерства регионального развития РФ №100 от 10.10.2007 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке  инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Прочих законов и подзаконных актов, методических разработок и подходов, действующих в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации.

Инвестиционная программа  содержит мероприятия по повышению надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, улучшения качества предоставляемых услуг населению, а также ликвидации сверхнормативного износа основных фондов. Так же инвестиционная программа предусматривает решение задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

## 2.2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

## 2.2.1.Система водоснабжения

В г.Ковров имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспечено централизованной системой водоснабжения 93,8% жилого фонда. Источником водоснабжения служат подземные воды Ассельско-Клязьменского и Касимовского водоносных горизонтов, на которых организованы водозаборы. Система водоснабжения включает  в себя  водопроводные сети, здания и сооружения подъема и подачи воды.

На балансе предприятия находится 31 скважина. В системе городского водопровода эксплуатируются 26 артезианских скважин, расположенных в различных районах города. Скважины подают воду непосредственно в сеть без очистки и обеззараживания. Принципиальная схема водоснабжения города следующая: вода из скважин насосами I подъема подается в резервуары чистой воды, откуда насосами II подъема подается в сеть города. Протяженность водопроводных сетей – 256,2 км, износ которых составляет 74%. Водоснабжение г. Коврова осуществляется 4-мя насосными станциями и 3-мя отдельно стоящими скважинами, находящимися в центральных районах города.

- Северный водозабор с проектной мощностью 15 тыс. куб. м/сут. Фактическая производительность составляет 8,04 тыс. куб. м/сут., на  данном водозаборе эксплуатируется 6 артезианских скважин, введенных в эксплуатацию с 1959 г. по 1972г. На протяжении ряда лет на Северном водозаборе осуществляется добыча подземных вод, превышающая утвержденные запасы в 1,7 раза. Это может привести к истощению подземного запаса водоносного горизонта, либо к чрезмерному понижению  уровня его вод и ухудшению их качества.

- Южная насосная станция  с проектной мощностью 20 тыс. куб.м/сут. Фактическая мощность составляет 13,8 тыс. куб.м/сут. На ЮНС эксплуатируется 9 артезианских скважин, введенных в эксплуатацию с 1958г. по 1969г. Большая часть оборудования морально и физически устарела и требует замены.

- Юго-Западный водозабор с проектной мощностью 50 тыс. куб.м/сут. Фактическая мощность составляет 13,0 тыс. куб.м/сут., на водозаборе эксплуатируется 7 артезианских скважин (4 артезианские скважины зарезервированы), введенных в эксплуатацию в 1977г. Увеличение пропускной способности ЮЗВЗ за счет ввода в эксплуатацию 4-х зарезервированных скважин решит проблему снабжения водой Южной части г.Ковров, особенно при перспективе строительства нового жилого сектора.

- Центральная насосная станция с проектной мощностью 3,5 тыс. куб.м/сут.  Фактическая мощность 1,5 тыс. куб.м/сут. На ЦНС эксплуатируется 1 артезианская скважина, введенная в действие в 1899г. Из-за изношенного  и           устаревшего оборудования   наблюдается тенденция снижения подачи воды.

Собственные системы водоснабжения имеют такие промышленные предприятия как ОАО «Экскаваторный завод «Ковровец», ОАО «КЭМЗ», ОАО «ЗИД», ОАО «Ковровский текстиль», ОАО «Ковровский молококомбинат», ОАО «ДСК», ОАО «Ковровхлебопродукт», использующие воды скважин для хозяйственно-питьевых и технических целей. Одной из актуальных проблем г.Коврова является загрязнение водоносного горизонта шестивалентным хромом. В настоящее время шестивалентный хром постоянно обнаруживается в четырех скважинах ОАО «КМЗ», которые являются источником водоснабжения восточной части города. Концентрации шестивалентного хрома на водозаборах достигают 0,32 мг/л, в разводящей сети до 0,09 мг/л (ПДК 0,05 мг/л).

Генеральным планом развития г.Ковров предусмотрено строительство жилого сектора в объеме 1023 тысяч метров квадратных.

## 3.Основные цели и задачи инвестиционной программы

Целью разработки инвестиционной программы является реализация программы генерального плана комплексного развития г.Ковров в части, касающейся вопросов водоснабжения:

на среднесрочную перспективу    до 2012 года;

на долгосрочную перспективу      до 2025 года,

в состав которых входят мероприятия по повышению эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения, улучшения качества предоставляемых услуг.

Задачами решаемыми при реализации инвестиционной программы является определение финансовых затрат и источников финансирования для осуществления следующих мероприятий:

1.доведение сетей водоснабжения  до уровня технологического износа – 40% (в настоящее время 74% и 68% соответственно);

2.обеспечения населения бесперебойными и качественными услугами водоснабжения  существующей застройки и нового строительства;

3. увеличения добычи  на Юго-Западном водозаборе до 73,3 тысяч м3 в сутки;

4.приведение зон санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

## 4. Сроки и этапы реализации программы и источники финансирования

Инвестиционная программа разработана на период 2010-2025 год и разбита на два этапа:

1 этап - на среднесрочную перспективу    до 2012 года;

2 этап - на долгосрочную перспективу         до 2025 года.

Для реализации инвестиционной программы необходимы финансовые вложения:

1 этап - на среднесрочную перспективу    до 2012 года    77,22 млн. рублей;

2 этап - на долгосрочную перспективу      до 2025 года    579,65 млн. рублей;

Всего                                                                                       656,87 млн.рублей.

Финансирование инвестиционной программы осуществляется за счет:

- прибыли, направленной на инвестиции;

- тарифы на подключение новых (реконструируемых) объектов;

- бюджетного и внебюджетного финансирования;

- инвестиционная надбавка к тарифу.

## 5. Оценка эффективности и социально-экономические последствия от реализации инвестиционной программы

Реализация программы позволит:

- обеспечить население города Коврова качественной водой;

- улучшить надежность, качество и эффективность работы системы водоснабжения;

- довести уровень технологического износа основных фондов до 40%;

- снизить количества аварий на сетях водоснабжения на 30%;

- снизить  потерь воды при транспортировке с 7,1% до 6,1%.

## 6. Инвестиционная программа  Муниципального унитарного предприятия города Коврова «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»  по развитию системы водоснабжения  г.Коврова

| Наименование мероприятия/ адрес объекта | Ед.изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, | Финансовые потребности всего, млн.рублей | Реализация мероприятий по годам, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед изм. |  | млн.рублей |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-2025 |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Реконструкция сетей водоснабжения по улицам, в т.ч.: | п.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8302,0 | 422,0 | 1030,0 | 700,0 | 6150,0 | 631,18 | 14,38 | 35,05 | 27,79 | 553,96 |
| ул.Толстого от д. № 39 до д.№23 Ø 600 ул.Зеленая от д. № 23 до д. № 1 Ø 600 ул. Чкалова от д. № 1 до д. № 21 Ø 400 по ул. Маяковского - Тургенева | п.м. | Снижение количества аварий | 170.0 252.0 270.0 | 170.0 252.0 | 270.0 |  |  | 24,38 | 14,38 | 10 |  |  |
| ул. Абельмана от д. № 90 до д. № 118 по ул. Гагарина – Абельмана с врезкой в в/линию Ø 300 в в/колодец у «Первомайского рынка» | п.м. | Снижение количества аварий | 300,0 |  |  |  | 300,0 | 5,1 |  |  |  | 5,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ул. Строителей: от перекр. ул. Строителей –Ватутина до перекр. ул. Ватутина – З.Космодемьянской от д. № 39 по ул. Строителей до школы № 21, Ø 300 | п.м. | Снижение количества аварий | 760,0 |  | 760,0 |  |  | 25,05 |  | 25,05 |  |  |
| по ул. Ватутина от перекр. ул. Ватутина - ул. Строителей до перекр. ул. Космонавтов - ул. Ватутина Ø 300 по ул. Еловая от пер. ул. Еловая – ул. Ватутина до МУЗ «ЦГБ» Ø 300 | п.м. | Снижение количества аварий | 700,0 400,0 |  |  | 700,0 | 400,0 | 47,85 |  |  | 27,79 | 20,06 |
| от «ЮЗВЗ» до ул. Еловая Ø 600 по ул. Еловая (от стадиона «Мотодром» до ул. Еловая - Космонавтов) Ø 600 по ул. Космонавтов от ул. Еловая – Космонавтов до ул. Грибоедова Ø 600 | п.м. | повышение надежности предоставления услуги | 1785,0 2000,0 1665,0 |  |  |  | 5450,0 | 528,80 |  |  |  | 528,80 |
| Строительство новых объектов системы водоснабжения, всего | п.м. | строительство новых сетей водоснабжения | 3300,0 |  |  |  | 3300,0 | 25,69 |  |  |  | 25,69 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| сети по Зареченской слободке Ø50 мм ул. 1-ая Большая от д. № 40 до д. № 66 ул. Баранова от д. № 40 до д. № 54 пер. Даниловский от д. № 15 до д. № 21 по ул. Шмидта от д. № 67 до д. № 3 Ø 300 | п.м. |  | 1100,0 700,0 250,0 150,0 |  |  |  | 1100,0 | 6,54 |  |  |  | 6,54 |
| ул. Шмидта от д. № 67 до д. № 2 Ø 300 ул. Крупская от д. № 11 до д/с № 31 по ул. Волго-Донская,Рунова, Фрунзе до д. № 6 по ул. Чкалова | п.м. |  | 2200,0 800,0 900,0 500,0 |  |  |  | 2200,0 | 18,63 |  |  |  | 18,63 |
| Строительство повысительной насосной станции на ул.Грибоедова | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 | 0,52 |  |  |  | 0,52 |
| ВСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ,ТРЕБУЮЩИХСЯ НА СИСТЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА, В Т.Ч.: | п.м. |  | 11602,0 | 422,0 | 1030,0 | 700,0 | 9450,0 | 656,87 | 14,38 | 35,05 | 27,79 | 579,65 |
| Собственные средства, из них |  |  |  |  |  |  |  | 77,22 | 14,38 | 35,05 | 27,79 |  |
| Прибыль, направляемая на инвестиции |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,62 | 1,12 | 1,2 | 1,3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| прочие источники (инвестиционная надбавка) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,60 | 13,26 | 33,85 | 26,49 |  |
| привлеченные средства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| заемные средства кредитных организаций |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства внебюджетных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| прочие средства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2 к решению Ковровского городского Совета народных депутатов от 02.12.2009г. №396

Инвестиционная программа  Муниципального унитарного предприятия города Ковров «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»  по развитию системы  водоотведения г.Коврова

## 1. Паспорт

инвестиционной программы  Муниципального унитарного предприятия города Коврова «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»  по развитию системы  водоотведения г.Коврова

| Наименование программы | Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия города Коврова «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» по развитию системы водоотведения г.Коврова на расчетный срок до 2013 года с перспективой до 2025 года |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Муниципальное образование город Ковров |
| Координатор программы | УЖКХ администрации г.Коврова |
| Цель и задачи программы | Целями и задачами программы являются повышение эффективности, устойчивости, надежности и качества предоставления услуг населению системами водоотведения со снижением нерациональных затрат. Для достижения данных целей необходимо решить следующие задачи: - обеспечить финансирование инвестиционной программы развития системы водоотведения; -обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления услуг по водоотведению; -оказывать государственную поддержку модернизации систем водоотведения. |
| Срок реализации программы | 2010 – 2025 года |
| Мероприятия программы | Программа включает в себя мероприятия позволяющие: - модернизировать существующие сети водоотведения с доведением их до технологического износа на уровне 40%; -проложить новые сети системы водоотведения для обеспечения этими услугами вновь построенных объектов и объектов, у которых отсутствовали данные услуги; -мероприятия для повышения качества и надежности системы водоотведения. |
| Источники финансирования | -плата за подключение и присоединение к системам водоотведения; - часть прибыли, направленная на инвестиции; -городской бюджет; -бюджеты других уровней -инвестиционная надбавка к тарифу. |
| Ожидаемый конечный результат | Приведение всей системы водоотведения в состояние эффективной, надежной и качественной поставки услуги по водоотведению населению города Ковров. |

## 2. Пояснительная записка

к инвестиционной программе  Муниципального унитарного предприятия города Ковров «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»  по развитию системы водоотведения г. Коврова

## 2.1.Введение

Инвестиционная программа  Муниципального унитарного предприятия города Ковров «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»  по развитию системы  водоотведения г.Коврова на период 2010-2025 годы разработана на основании Федерального Закона РФ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 года № 210-ФЗ (в редакции от 26.12.2005 года № 184-ФЗ); Федерального Закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в редакции от 15.02.2006 года № 24-ФЗ);

- Федерального закона РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 года № 184-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ «Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» от 23.05.2006 года № 306;

- Постановление Правительства РФ «Правила предоставления коммунальных  услуг» от 23.05.2006 года № 307;

-    приказа Министерства регионального развития РФ №99 от 10.10.2007 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

-    приказа Министерства регионального развития РФ №100 от 10.10.2007 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке  инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Прочих законов и подзаконных актов, методических разработок и подходов, действующих в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации.

Инвестиционная программа  содержит мероприятия по повышению надежности функционирования систем  водоотведения, улучшения качества предоставляемых услуг населению, а также ликвидации сверхнормативного износа основных фондов.

## 2.2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

## Система водоотведения

В г.Ковров имеется централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. В настоящее время система канализации города находится в ведении двух предприятий:

- Муниципальное унитарное предприятие  г. Ковров  «Производственное  управление водопроводно-канализационного хозяйства»   отвечает за сети хозяйственно-бытовой канализации;

- ОАО «ЗиД» обеспечивает очистку сточных вод со всего города на очистных сооружениях биологической  очистки.

Принципиальная схема водоотведения города следующая: сточные воды от кварталов жилой застройки и пром. предприятий собираются  в два магистральных коллектора и поступают на Городскую канализационную насосную станцию, откуда перекачиваются по напорным трубопроводам на очистные сооружения, включающие блок механической и биологической очистки. В настоящее время эксплуатируются сооружения биологической очистки общей проектной производительностью 75 тыс. куб.м/сутки. Сброс недостаточно очищенных сточных вод осуществляется в р. Клязьма.

Общая протяженность   канализационной сети по городу 212,0 км. Диаметр труб сети 150-1500 мм, износ которых составляет более 70%.

На сети имеется три насосных станции перекачки сточных вод установленной производительностью 96,0 тыс. куб.м/сутки, в том числе одна главная (ГКНС), указанные станции принадлежат МУП «Водоканал». На юго-востоке города, в микрорайоне «Заря», расположена  канализационно-насосная  станция, принадлежащая ОАО «ЗиД».

За 2008г. пропущено сточных вод  17909,7 тыс. куб. м, в том числе: 1) стоки кварталов жилой застройки – 9877,8 тыс. куб.м; 2) пром. стоки – 6422,3 тыс. куб.м; 3) прочие стоки – 1609,6 тыс. куб.м.

Городские очистные сооружения, принимающие стоки от всех абонентов города принадлежат заводу им. В.А.Дегтярева и эксплуатируются им с момента ввода в эксплуатацию.

Усадебная застройка в основном не канализирована и оборудована выгребными ямами.

В городе сложилось напряженное положение с системой хозяйственно-бытовой канализации. Особенно необходимо отметить то, что коллектор, расположенный по ул. Набережная, перегружен; при эксплуатации  магистральных канализационных коллекторов возможен аварийный сброс в

р. Клязьма.

## 3.Основные цели и задачи инвестиционной программы

Целью разработки инвестиционной программы является реализация программы генерального плана комплексного развития г.Ковров в части, касающейся вопросов водоотведения:

на среднесрочную перспективу    до 2012 года;

на долгосрочную перспективу      до 2025 года,

в состав которых входят мероприятия по повышению эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоотведения, улучшения качества предоставляемых услуг.

Задачами решаемыми при реализации инвестиционной программы является определение финансовых затрат и источников финансирования для осуществления следующих мероприятий:

1.доведение сетей водоотведения до уровня технологического износа – 40% (в настоящее время свыше 70%);

2.обеспечения населения бесперебойными и качественными услугами  водоотведения существующей застройки и нового строительства;

3.реконструкция КНС;

4. реконструкция  участков  напорной  канализации, реконструкция Восточного коллектора.

## 4. Сроки и этапы реализации программы и источники финансирования

Инвестиционная программа разработана на период 2010-2025 год и разбита на два этапа:

1 этап - на среднесрочную перспективу    до 2012 года;

2 этап - на долгосрочную перспективу         до 2025 года.

Для реализации инвестиционной программы необходимы финансовые вложения:

1 этап - на среднесрочную перспективу    до 2012 года    80,72 млн. рублей;

2 этап - на долгосрочную перспективу      до 2025 года    334,09 млн. рублей;

Всего                                                                                        414,81 млн.рублей.

Финансирование инвестиционной программы осуществляется за счет:

- прибыли, направленной на инвестиции;

- тарифы на подключение новых (реконструируемых) объектов;

- бюджетного  финансирования

- инвестиционная надбавка к тарифу.

## 5. Оценка эффективности и социально-экономические последствия от реализации инвестиционной программы

Реализация программы позволит:

- обеспечить сброс сточных вод в реку Клязьма после полной биологической очистки, что позволит улучшить экологическую обстановку в городе;

- улучшить надежность, качество и эффективность работы системы водоотведения;

- довести уровень технологического износа основных фондов до 40%.

снизить количество аварий на сетях водоотведения до 30%.

## 6. Инвестиционная программа  Муниципального унитарного предприятия города Коврова «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства»  по развитию системы водоотведения г.Коврова

| Наименование мероприятия/ адрес объекта | Ед.изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, | Финансовые потребности всего, млн. рублей | Реализация мероприятий по годам, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед изм. |  | млн.рублей |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-2025 |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-2025 |
| Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации |
| Реконструкция системы водоотведения. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| Реконструкция сетей водоотведения по улицам, всего. | п.м. |  | 6260,0 | 230,0 | 582,0 | 400,0 | 5048,0 | 380,56 | 7,92 | 46,10 | 26,7 | 299,84 |
| восточный коллектор Ø 500 от ул. Муромская до Очистных сооружений ( по ул. III Овражная вдоль ДРСУ) | п.м. |  | 5360,0 | 230,0 | 582,0 | 400,0 | 4148,0 | 361,2 | 7,92 | 46,10 | 26,7 | 280,48 |
| ул. Генералова Ø 300 методом горизонтально направленного бурения (от 1-й Гор. Больницы до д. № 94 ул. Генералова) | п.м. |  | 900,0 |  |  |  | 900,0 | 18,86 |  |  |  | 18,86 |
| установка на КНС устройств плавного пуска | . |  | 5 |  |  |  | 5 | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Строительство новых объектов водоотведения, всего | п.м. | Строительство новых сетей водоотведения | 3880,0 |  |  |  | 3880,0 | 34,25 |  |  |  | 34,25 |
| по ул.Еловая Ø 300 мм ( от МУЗ «ЦГБ» до ул. Комсомольская ) | п.м. |  | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 | 18,2 |  |  |  | 18,2 |
| Заречная Слободка Ø 150 мм строительство камеры-гасителя и КНС через р.Клязьма (дюкер) по ул. I Большая от д. № 1 до д. № 69 по ул. Чистова от д. № 2 до д. № 22 по ул. Баранова от д. № 2 до д. № 40 по ул. Школьная от д. № 2 по д. № 44 | п.м. |  | 2380,0 1140,0 447,0 400,0 393,0 |  |  |  | 2380,0 1140,0 447,0 400,0 393,0 | 16,05 |  |  |  | 16,05 7,7 3,0 2,7 2,65 |
| ВСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ, ТРЕБУЮЩИХСЯ НА СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА, В Т.Ч.: | п.м. |  | 10140,0 | 230,0 | 582,0 | 400,0 | 8928,0 | 414,81 | 7,92 | 46,10 | 26,7 | 334,09 |
| Собственные средства, из них |  |  |  |  |  |  |  | 80,72 | 7,92 | 46,10 | 26,7 | 334,09 |
| Прибыль, направляемая на инвестиции |  |  |  |  |  |  |  | 2,39 | 0,74 | 0,8 | 0,85 |  |
| прочие источники (инвестиционная надбавка) |  |  |  |  |  |  |  | 78,33 | 7,18 | 45,30 | 25,85 |  |
| привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- | --- |
| заемные средства кредитных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- | --- |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  | --- | --- | --- | --- |
| прочие средства |  |  |  |  |  |  |  |  | -- | --- | --- | --- |