Решение Совета народных депутатов города Коврова от 23.12.2014г. №104

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Коврова

Рассмотрев представление главы города от 10.12.2014г. №01-11/1714, Совет народных депутатов города Коврова, решил:

1.Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержденные решением Совета народных депутатов г. Коврова от 01.12.2011г. №460:

1.1. В статье 2 главы 1 части I:

1.1.1. Формулировку определения «Коэффициент застройки» изложить в следующей редакции: «Коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала)».

1.1.2. Перечень общих определений дополнить следующими:

«Парк – озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для массового кратковременного отдыха населения;

Городской сад – озелененная территория с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенная преимущественно для прогулок и повседневного отдыха населения;

Бульвар – озелененная территория линейной формы, предназначенная для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха;

Сквер – компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного отдыха и транзитного пешеходного движения населения».

1.2. В статье 9.1 главы 3 части I:

1.2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. В пределах территории улично-дорожной сети, расположенной в границах территорий общего пользования, указанных в пункте 1 настоящей статьи, правовыми актами администрации города Коврова может допускаться размещение отдельных объектов, не являющихся объектами капитального строительства:

- инфраструктуры общественного транспорта (стоянок общественного транспорта, разворотных площадок);

- попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания) во временных строениях и сооружениях, совмещенных с остановками общественного транспорта;

-гостевых автостоянок».

1.2.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Использование земельных участков для строительства инженерных коммуникаций, не предполагающих возможности присоединения к ним сторонних потребителей и не выходящих за пределы элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон), осуществляется на основании постановления администрации города Коврова о разрешении проведения проектно-изыскательских работ».

1.3. В подпункте а) пункта 3 статьи 16 главы 4 части I слова: «- жилые дома с количеством этажей пять и более со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения» заменить словами: «- жилые дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения».

1.4. В статье 20 главы 5 части I:

1.4.1. Пункт 1 исключить.

1.4.2. Пункты 2-12 считать соответственно пунктами 1-11.

1.5. Из статьи 25 главы 6 части I пункт 5 исключить.

1.6. В статье 29 главы 9 части I пункт 4 изложить в следующей редакции: «4.Один экземпляр отчета по инженерным изысканиям сдается в управление строительства и архитектуры для ведения ИСОГД. В отношении проектной документации, которая подлежит экспертизе, отчет результатов инженерных изысканий сдается в управление после проведения экспертизы».

1.7. Пункт 4 статьи 30 главы 9 части I дополнить абзацем следующего содержания: «в) на объекты, подлежащие рассмотрению на градостроительном Совете в соответствии со ст. 16 настоящих Правил».

1.8. Пункт 6 статьи 32.1 главы 9 части I изложить в следующей редакции: «6. Подготовке проектной документации должна предшествовать разработка предпроектной документации по объектам, имеющим градоформирующее значение, перечень которых определен ст. 16 настоящих Правил».

1.9. В статье 32.2 главы 9 части I:

1.9.1. Дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: «7.1. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные третьим и четвертым дефисом п.7 настоящей статьи, а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, предусмотренные первым дефисом п.7 настоящей статьи.  Для рассмотрения заявления о перепланировке и (или) переустройстве нежилого помещения, не требующего разрешения на строительство, администрация г. Коврова запрашивает указанные документы, если они не были представлены заявителем по собственной инициативе».

1.9.2. В подпункте 1)  пункта 10 слова: «определенных пунктом 9» заменить словами: «определенных пунктом 7».

1.10. В пункте 2 статьи 39 главы 11 части I слова: «Проектирование и производство работ по оформлению фасадов (реставрации, ремонту, покраске главных и дворовых фасадов) следует производить на основании проектов, согласованных с УСиА» заменить словами: «Проектирование и производство работ по оформлению фасадов, реставрации, ремонту, покраске главных и дворовых фасадов следует производить на основании проектов, согласованных с УСиА.

1.11. В статье 3 «Жилые зоны» главы 2 части III в зоне Ж-1 в основных видах разрешенного использования в графе «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»:

1.11.1. Пункт 1 дополнить текстом следующего содержания: «Коэффициент застройки, коэффициент плотности застройки принимать в соответствии с приложением

Г СП 42.13330.2011».

1.11.2. В пункте 1 слова: «Предельная высота зданий, строений, сооружений устанавливается с учетом положений ст. 9, 9.2 главы 3 части I настоящих правил, но  не более 60 м» заменить словами: «Предельная высота зданий, строений, сооружений  -  не более 60 м».

1.11.3. В пункте 2 слова: «Доступность объектов повседневного социального и культурно-бытового обслуживания – для школ не более 750 м, для ДДУ – не более 500 м» заменить словами:   «Радиус обслуживания общеобразовательными учреждениями  – не более 500м. Радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями – не более 300м».

1.11.4. Пункты 5, 6, 7 изложить в следующей редакции: «5, 6, 7.  Место  размещения и мощность (вместимость, торговые площади и т.д.) определяются в соответствии с проектом планировки либо по расчету, исходя  из размера земельного участка, с учетом размещения необходимых элементов инфраструктуры (проездов, площадок, парковок, озеленения и пр.) в границах земельного участка. Размер земельного участка и нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания принимать в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011».

1.12. В статье 3 «Жилые зоны» главы 2 части III в зоне Ж-1 в условно-разрешенных видах разрешенного использования графу «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить текстом следующего содержания: «Для жилых многоквартирных домов малой этажности и средней этажности в соответствии с регламентом зоны Ж-2 раздела 2 статьи 3 части III настоящих Правил».

1.13. В статье 3 «Жилые зоны» главы 2 части III в зоне Ж-2 в основных видах разрешенного использования в графе «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»:

1.13.1. В пункте 1 слова: «Предельная высота зданий, строений, сооружений устанавливается с учетом положений ст. 9, 9.2 главы 3 части I настоящих правил, но  не более 40 м» заменить словами: «Предельная высота зданий, строений, сооружений  -  не более 40 м».

1.13.2. В пункте 1 слова: «Коэффициент использования территории для жилых домов – 0,94» заменить словами: «Коэффициент застройки, коэффициент плотности застройки принимать в соответствии с приложением Г  СП 42.13330.2011».

1.13.3. Пункты 4, 5, 6 изложить в следующей редакции: «4, 5, 6.  Место  размещения и мощность (вместимость, торговые площади и т.д.) определяются в соответствии с проектом планировки либо по расчету, исходя  из размера земельного участка, с учетом размещения необходимых элементов инфраструктуры (проездов, площадок, парковок, озеленения и пр.) в границах земельного участка. Размер земельного участка и нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания принимать в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011».

1.14. В статье 3 «Жилые зоны» главы 2 части III в зоне Ж-3 в основных видах разрешенного использования в графе «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»:

1.14.1. В пункте 1 исключить следующий текст: «Указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности, противопожарных норм».

1.14.2. В пункте 1 слова: «Коэффициент использования территории (Кисп. тер):

не более 0,67 – для отдельно стоящих жилых домов, не более 1,50 – для блокированных жилых домов» заменить словами: «Коэффициент застройки, коэффициент плотности застройки принимать в соответствии с приложением Г  СП 42.13330.2011».

1.14.3. Слова: «Объекты (2-5) размещаются по обоснованиям и в соответствии с действующими градостроительными нормативами» заменить словами: «Объекты, обозначенные пунктами (2, 3, 5), размещаются по обоснованиям и в соответствии с действующими градостроительными нормативами. Для объектов, обозначенных пунктом (4), место  размещения и мощность (вместимость, торговые площади и т.д.) определяются в соответствии с проектом планировки либо по расчету, исходя  из размера земельного участка, с учетом размещения необходимых элементов инфраструктуры (проездов, площадок, парковок, озеленения и пр.) в границах земельного участка».

1.15. В статье 3 «Жилые зоны» главы 2 части III в зоне ЖС в основных видах разрешенного использования в графе «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» слова: «Коэффициент использования территории (Кисп. тер)  – не более 0,67» заменить: «Коэффициент застройки, коэффициент плотности застройки принимать в соответствии с приложением Г  СП 42.13330.2011».

1.16. В статье 4 «Общественно-деловые и коммерческие зоны» главы 2 части III в зоне Ц-1 в основных видах разрешенного использования:

1.16.1. Графу «разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства» дополнить следующими основными видами: «Общественные здания административного назначения:

- учреждения органов местного самоуправления;

- административные учреждения различных видов;

- конторы (офисы);

- научно-исследовательские, проектные и конструкторские организации;

- кредитно-финансовые учреждения и банки;

- судебные учреждения и прокуратура;

- редакционно-издательские организации (за исключением типографий)».

1.16.2. В графе «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» слова: «Объекты размещаются в соответствии с проектом планировки и по обоснованиям  в соответствии с действующими градостроительными нормативами» заменить словами: «Место  размещения и мощность (вместимость, торговые площади и т.д.) определяются в соответствии с проектом планировки либо по расчету, исходя  из размера земельного участка, с учетом размещения необходимых элементов инфраструктуры (проездов, площадок, парковок, озеленения и пр.) в границах земельного участка».

1.16.3. В графе «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» слова: «коэффициент застройки территории – 0,7 от площади земельного участка» заменить словами: «Коэффициент застройки, коэффициент плотности застройки принимать в соответствии с приложением Г  СП 42.13330.2011».

1.16.4. Графу «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить текстом следующего содержания: «Для многоэтажных многоквартирных жилых домов в соответствии с регламентом зоны Ж-1 раздела 1 статьи 3 части III настоящих Правил».

1.17. В статье 4 «Общественно-деловые и коммерческие зоны» главы 2 части III в зоне Ц-2 в основных видах разрешенного использования:

1.17.1. В графе «разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства» слова: «Административно-хозяйственные, деловые, общественные здания. Объекты финансирования, кредитования, страхования: отделения и филиалы банков, обменные пункты» заменить словами: «Общественные здания административного назначения:

- административные учреждения различных видов;

- конторы (офисы);

- кредитно-финансовые учреждения и банки».

1.17.2. Дополнить графу «разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства» следующим основным видом: «Кинотеатр».

1.17.3. В графе «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» первый абзац дополнить текстом следующего содержания: «Место  размещения и мощность (вместимость, торговые площади и т.д.) определяются в соответствии с проектом планировки либо по расчету, исходя  из размера земельного участка, с учетом размещения необходимых элементов инфраструктуры (проездов, площадок, парковок, озеленения и пр.) в границах земельного участка».

1.17.4. В графе «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» слова: «Коэффициент  использования территории - 0,6 от площади земельного участка» заменить словами: «Коэффициент застройки, коэффициент плотности застройки принимать в соответствии с приложением Г  СП 42.13330.2011».

1.18. В статье 4 «Общественно-деловые и коммерческие зоны» главы 2 части III в зоне Ц-3 в основных видах разрешенного использования в графе «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» пункт 5 изложить в следующей редакции: «5.Место  размещения и мощность (вместимость, торговые площади и т.д.) определяются в соответствии с проектом планировки либо по расчету, исходя  из размера земельного участка, с учетом размещения необходимых элементов инфраструктуры (проездов, площадок, парковок, озеленения и пр.) в границах земельного участка».

1.19. В статье 4 «Общественно-деловые и коммерческие зоны» главы 2 части III в зонах Ц-4, Ц-5, Ц-6, Ц-7 в основных видах разрешенного использования  графу «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить  текстом следующего содержания: «Место  размещения и мощность (вместимость, торговые площади и т.д.) определяются в соответствии с проектом планировки либо по расчету, исходя  из размера земельного участка, с учетом размещения необходимых элементов инфраструктуры (проездов, площадок, парковок, озеленения и пр.) в границах земельного участка».

1.20. В статье 4 «Общественно-деловые и коммерческие зоны» главы 2 части III в зоне Ц-6 в условно разрешенных видах разрешенного использования:

1.20.1. Графу «разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства» дополнить следующими условно разрешенными видами: «Жилые многоквартирные дома малой этажности (до 4 этажей включая мансардный). Жилые многоквартирные дома средней этажности (5-8 этажей, включая мансардный)».

1.20.2. Графу «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить текстом следующего содержания: «Для жилых многоквартирных домов малой этажности и средней этажности в соответствии с регламентом зоны Ж-2 раздела 2 статьи 3 части III настоящих Правил».

1.21. В Статье 5 «Производственные и коммунальные зоны» главы 2 части III в зоне П-2:

1.21.1. В основных видах разрешенного использования графу «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции: «Согласно проекту планировки территории и показателям минимальной плотности застройки площадок промышленных предприятий, определенных положениями областных нормативов градостроительного проектирования».

1.21.2. Во вспомогательных видах графу «разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства» дополнить следующим вспомогательным видом: «Объект торговли».

1.22. В статье 6.  «Природно-рекреационные зоны» главы 2 части III в зоне О-1 в основных видах разрешенного использования:

1.22.1. Графу «разрешенное использование земельных участков и виды объектов капитального строительства» дополнить следующим основным видом: «Городской сад».

1.22.2. Графу «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции:

«Организация территории на основании проекта планировки  в соответствии с действующими градостроительными нормативами.

Застройка земельных участков, за исключением скверов, допускается при сохранении существующей площади зеленых насаждений в границах участка или при условии выполнения компенсационного озеленения. Разрешается возведение объектов монументальной скульптуры, элементов благоустройства, нестационарных (выездных) объектов торговли, питания.

Парк:

Соотношение элементов территории парка следует принимать, % от общей площади парка: территории зеленых насаждений и водоемов – не менее 70; аллеи, дорожки, площадки – не более 23; здания и сооружения –  не более 7;

Функциональную организацию территории парка следует проектировать в соответствии со следующими показателями:

Зона культурно-просветительских мероприятий –3 – 8 % от общей площади, - 10 – 20 м.кв./чел.;

Зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и др.) – 5 – 17 % от общей площади, - 30 – 40 м.кв./чел.;

Зона физкультурно-оздоровительных мероприятий – 10 – 20 % от общей площади парка, 75 – 100 м.кв./чел.;

Зона отдыха детей – 5 – 10 % от общей площади парка, - 80 – 170 м.кв./чел.;

Прогулочная зона – 45 – 75 % от общей площади парка; 200 м.кв./чел.;

Хозяйственная зона 2 – 5 % от общей площади парка.

Расстояние между границей территории жилой застройки и ближней границы паркового массива следует принимать не менее 30 м.

Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 м от входа.

Городской Сад.

Соотношение элементов территории сада следует принимать, % от общей площади сада: территории зеленых насаждений и водоемов – не менее 85; аллеи, дорожки, площадки – не более 10; здания и сооружения – не более 5.

Бульвар.

Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей  следует принимать, м, не менее, размещаемых:

- по оси улиц – 18;

- с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10.

При ширине бульвара 18 -25 м следует предусматривать устройство одной аллеи шириной 3-6 м, на бульварах шириной более 25 м следует устраивать дополнительно к основной аллее дорожки шириной 1,5 – 3 м.

Система входов на бульвар дополнительно устраивается по длинным его сторонам с шагом более 250 м, а на улицах с интенсивным движением – в увязке с пешеходными переходами.

Соотношение элементов территории бульвара следует принимать в зависимости от его ширины:

- при ширине  18 – 25 м: территории зеленых насаждений и водоемов – не менее 75 %; аллеи, дорожки, площадки – не более 25 %, сооружения и застройка не предполагается;

- при ширине 25 – 30 м: территории зеленых насаждений и водоемов – не менее 80 %;, аллеи, дорожки, площадки – не более 17 %, сооружения и застройка – не более 3%;

- при ширине более 50 м: территории зеленых насаждений и водоемов – не менее 70 %;, аллеи, дорожки, площадки – не более  25 %, сооружения и застройка – не более 5.

Сквер.

На территории сквера размещение застройки запрещается.

Соотношение элементов территории сквера следует принимать в зависимости от места размещения:

- на городских улицах и площадях: территории зеленых насаждений и водоемов – не менее 75 %; аллеи, дорожки, площадки, малые формы – не более 25 %;

- в жилых районах, на жилых улицах, между зданиями, перед отдельными зданиями: территории зеленых насаждений и водоемов – не менее 70 %; аллеи, дорожки, площадки, малые формы – не более 30 %».

1.23. В статье 8 «Зона специального назначения» главы 2 части III в зоне К-1 в  основных видах разрешенного использования графу «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изложить в следующей редакции: «Радиус запрета жилищного строительства, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий лечебно-оздоровительных местностей, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений,  территорий садоводческих, огороднических и дачных объединений или индивидуальных участков (ориентировочная санитарно-защитная зона в соответствии с САНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 новая редакция) м, не менее:

- 100 при площади кладбища 10 га и менее;

- 300 – при площади кладбища от 10 до 20 га;

- 500 - при площади кладбища от 20 до 40 га;

- 50 для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов;

- от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения – в соответствии с санитарными правилами, регламентирующими требования к зонам санитарной охраны водоисточников от действующего кладбища».

1.24. Приложение 11 «Состав разделов предпроектной документации» части IV дополнить абзацем следующего содержания: «Для рассмотрения материалов на градостроительном Совете количество вариантов фасадов – не менее 2-х. Перспективу или аксонометрию представлять в увязке с существующей застройкой (фотомонтаж, масштаб произвольный). Демонстрационные материалы представляются в удобном для публичного рассмотрения виде (планшеты, на электронном носителе) и 1 экземпляр в альбоме формата А-4, А-3».

1.25. В приложении 12 «Перечень объектов культурного наследия города Коврова»:

1.25.1. Исключить из перечня объект под № 23: «Дом советника Штейнберга, кон. XIX в., г.Ковров, ул.Абельмана, 80».

1.25.2. Строку 29 изложить в следующей редакции:

| 29 | Место, где стоял дом члена РСДРП Ляхина Н.Е. (1880-1959), в котором находилась явочная квартира Ковровской группы РСДРП, 1905-1908гг. | г.Ковров, ул.Борцов 1905 года, 12 | Регионального значения | Достопримечательное место | Решение исполнительного комитета Владимирского областного совета депутатов трудящихся от 05.10.60 №754 «Об улучшении охраны памятников культуры Владимирской области» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.25.3. Откорректировать порядковую нумерацию объектов.

1.26. В приложении 13 «Форма заявления о выдаче  градостроительного плана земельного участка» части IV:

1.26.1. Слова: «заявление с приложением принял» заменить словами: «приложение принял».

1.26.2. Дополнить приложение текстом следующего содержания: «*Документы, указанные в пунктах «в», «г», «д», «е», «ж», «з», необходимые для подготовки градостроительного плана земельного участка, не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе их представить вместе с заявлением о подготовке градостроительного плана земельного участка».

1.27. Часть IV дополнить приложением 20 следующего содержания:

Приложение 20

Форма заявления о переводе

жилого помещения в нежилое помещение

(и нежилого помещения в жилое помещение)

Главе МО город Ковров

от ___________________________________                                                                                                                                      (Ф.И.О. собственника жилого помещения)                       адрес________________________________

тел.________________________

Доверенность <*> _______________________

(реквизиты)

______________________________

(фамилия, имя, отчество представителя                                                                                                                                 собственника квартиры)

ЗАЯВЛЕНИЕ

О ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

(И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ)

Прошу разрешить перевод жилого помещения в нежилое  помещение, нежилого  помещения  в  жилое  помещение (ненужное зачеркнуть), занимаемого на основании права собственности, в связи с проведением  переустройства  помещения

______________________________________________________________________ (указать причину перевода)

Место  нахождения  переводимого помещения: Владимирская область, город Ковров,  ул._________________________, д. _______, кв. _________

_____    ________    ___________________________

(дата)    (подпись)          (Ф.И.О.)

Приложение: подается в каб. № 309, 312

- заявление о переводе помещения;

- правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); *

- план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);*

- поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;*

- проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения;

## 6) справку о том, что переводимое помещение не является частью жилого помещения и не   используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве    места постоянного проживания;

## решение общего собрания собственников дома.

## *  Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные пунктами 2, 3 и 4

## Приложение принял:_________________________________________

1.28. Приложение 20 «Список используемой литературы» части IV считать

приложением 21.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Совета народных депутатов города Коврова       И.Н.Зотова

Глава  города Коврова      А.В.Зотов